# EMC TimeHunter Desert Sage腕表

# EMC TimeHunter腕表贯彻URWERK颠覆钟表制作观念的特质，概念独一无二，其最新型号Desert Sage (沙漠智者) 披上前所未见的外层处理，褐色表壳配迷彩帆布表带，散发军表个性。表壳经陶瓷漆涂层处理，坚固强横无惧时间洗礼，陶瓷漆保护性能出众，更提升喷砂打磨钢表壳的纹理质感。

# EMC TimeHunter是URWERK最精密的腕表系列，这新型号延续尖端时计技术及时尚设计笔触，结合军表气质，令人拍案惊艳。

独特风格，精密功能

EMC TimeHunter Desert Sage是UR-Chronometry系列一员，是URWERK超精准时计典范，拥有量度及调节机芯精确度的技术，可说独步表坛。

EMC TimeHunter腕表具有双重测量仪器的特色，就像指南针、六分仪等机械工具一样，从外表可推敲其特性。钢表壳配钛金属表背，非圆非方亦非垫形，不见URWERK难以名状的表壳影子，却见尖端机械意味，顺着机芯结构轮廓衍生，不对称亦不匀称、非平面亦非弧线，却有种与别不同的悦目美感。EMC腕表概念以功能为先，设计为辅，超越固有制表观念，塑造只此一家的风格。

喷砂打磨不锈钢表壳经陶瓷漆涂层处理，坚硬哑光表层活现精美纹理，散发军事器械的质感。

清晰显示

哑黑色表盘设计同样以功能为先，各显示功能布局清晰，主要显示刻度填上荧光绿色

Super-LumiNova夜光物料，URWERK常用这种夜光物料，因为对比效果鲜明。主表盘显示小时及分钟，饰以手榴弹方格纹；1时位置为秒钟转盘，有5秒递增的数字刻度；手动机芯提供最多80小时动力储备，7时位置显示动力储备多寡。

左上角11时位显示盘連同螺絲錶圈的 ‘EM Control’ 標記，可以显示机芯的准确度(每天的幅度是慢15秒至快15秒)以及摆轮的摆幅(180度至 330度)。

电子机械合一

EMC概念的核心是混合电子/机械系统，连接两个世界，令这系列时计超越同侪：全机械机芯，由光学感应电路板监测准确度， EMC系列专用的UR-EMC2手动上链机芯由URWERK自行研制、镶嵌、修饰及微调，尽得URWERK制表团队真传。

与此同时，一个电子系统负责测量机芯准确度，该电子系统拥有独立电源，与机芯动力来源分隔。表壳侧有伸缩杠杆，可手动发电为感应电路板提供电力。电路板的雷射二极管可以收集两种关于机芯的数据，分别为摆轮的摆幅 (显示机芯运作是否良好) 以及快慢偏差 (显示机芯运作精确度)，两个数据与另一个作基准的16MHz电子石英共振器对比，可以得出无比精准的量度数据。

从这角度看，机芯有如引擎，由电子监测系统测量，两者非各自为政而是整合并存，URWERK巧妙将两个系统连接，令EMC成为世上唯一真正可以由表主自行微调的腕表。摆轮精确度会随日常使用腕表的习惯而出现偏差，EMC表背设有微调螺丝及刻有 “Fine Tuning” 标记，可以调节有效运作游絲的长度，從而微调摆轮精确度。

美学风范

EMC TimeHunter Desert Sage是为追求精密技术的表迷而设，是彷如有生命的时计，超越机械互动，也超越尖端机械表与电子科技合一的层次。EMC是URWERK制表及设计精英的心血结晶，科技化概念天下无双，清晰易读个性鲜明，散发都市型格，超越功能层次，升华纯美学境界。

EMC TimeHunter Desert Sage腕表 (限量5枚)

技术规格

| 表壳 |
| --- |
| 物料： | 陶瓷漆涂层五级钛金属及不锈钢 |
| 尺寸： | 阔43毫米, 长 51毫米, 厚15.8毫米 |
| 表镜及表背 | 蓝宝石水晶玻璃表镜 |
| 防水深度： | 30 米 / 3 ATM |
| 修饰： | 磨砂, 喷砂打磨 |
| 机芯 |  |
| 机芯类型： | URWERK自制UR-EMC2 手动上链机芯 |
| 擒纵 | 瑞士杠杆擒纵 |
| 摆轮： | ARCAP P40合金，独家设计，连接光学感应器 |
| 摆频： | 每小时 28,800 次 (4Hz) |
| 游丝： | 扁平游丝 |
| 动力来源： | 重叠双发条鼓 |
| 动力储备： | 80 小时 |
| 上链系统: | 手动上链 |
| 修饰： | 日内瓦条纹打磨、螺旋纹打磨、喷砂打磨、倒角螺丝头 |
| EMC系统 |  |
| 发电器 | Maxon®手动发电器连充电电容器 |
| 监测系统 | 光学感应器由合成电路板控制，16 MHz共振器提供参考数据 |
| 显示 | 时、分、快慢偏差、摆幅精确度显示δ、动力储备显示、微调螺丝 |
| 订价 | 115,000瑞士法郎 (未连税) |

传媒联络:

Yacine Sar女士

press@urwerk.com

www.urwerk.com/press

电话: +41 22 900 2027